Руководство оператора установки СИЧ типа СКГ-АТ 1316 по формированию отчета о результатах обследования населения для передачи в Государственный дозиметрический регистр

1. Нажать на “Рабочем столе” монитора иконку  “SICH REP”, появится экранная форма, представленная на рисунке 1.

Рисунок 1

2. Нажать кнопку

3. На экране появится форма, представленная на рисунке 2.

Рисунок 2

4. Осуществить вручную выбор начальной и конечной дат отчетного периода.

5. Нажать кнопку

На экране появится форма, представленная на рисунке 3.

Рисунок 3

6. Нажать на кнопку

В случае ошибки в выборе периода, нажать повторно кнопку “Изменить период”, затем нажать кнопку “Таблица для Excel”.

Внимание: кнопку “Просмотр отчета” не следует нажимать, так как это приведет к прерыванию выполнения макрокоманды и отчет не будет правильно сформирован.

После нажатия кнопки “Таблица для Excel” появится форма, представленная на рисунке 4.

Рисунок 4

7. Войти в меню. Выбрать “Сервис”  → “Связи с Office”  →  “Анализ в Microsoft Office Excel”, как показано на рисунке 5.

Рисунок 5

На экране появится форма, представленная на рисунке 6.

Рисунок 6

8. На вопрос “Подтвердите замену существующего файла”   (рисунок 6) необходимо выбрать ответ “да”, нажав на кнопку

Внимание: не рекомендуется нажимать кнопку “Нет”, так как это приведет к не нужным действиям по сохранению информации.

После нажатия кнопки  “Да” на экране появится таблица (рисунок 7).

Рисунок 7

9. Появившуюся на экране таблицу (рисунок 7) необходимо сохранить: войти в меню, выбрать “Файл”→ “Сохранить как” (рисунок 8).

Рисунок 8

10. В раскрывшемся окне “Сохранение документа” в Папке “Мои документы” необходимо:

- в строке “Имя файла” записать имя файла для сохранения;

- в строке “Тип файла” необходимо, чтобы была запись “Книга Microsoft Office   Excel”;

- Нажать вкладку “Сохранить”.

11. Сформированный в электронном виде отчет за выбранный период передать в Государственный дозиметрический регистр в установленном порядке (согласно п. 2.4.1 предлагаемой Инструкции по применению).

Внимание !

В случае установки на компьютере версии Microsoft Office 2007 и выше пункт 7 настоящего Руководства выполняется следующим образом: Войти в меню. Выбрать: Внешние данные→ экспорт → Excel  (рисунок 9).

Рисунок 9